采购

询比通知书

采购

一、询比采购项目

| 项目名称 | 数量 （位） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶梯教室桌凳 | 162 | 自筹 |  |

二、询比资格

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其它条件。

（以上资格条件均需加盖投标人鲜章，以响应文件上传且清晰可见 ，原件备查）

三、采购服务内容

阶梯教室桌椅配置方案

1、主席台桌（2张）：

规格：2250*650*760mm                                                                                                                                                                   面材：0.8mm浅胡桃木纹皮贴面。

基材：E1级中密度纤板，环保指标不低于HJ571-2010要求。

五金配件：选用优质五金，所有五金件通过2次电镀处理。

油漆：环保聚氨酯油漆，5底4面，木纹纹理清晰，色泽均匀。

粘合剂：环保水溶性粘合剂。

2、主席椅（6把）：680*680*整高1280mm

材质：实木框架。

表面工艺：进口表面处理工艺。内板依据人工学原理设计曲木，曲木板材采用1.5m夹板8层垫压成型,成型板材约12mm，板承重力达250KG以上，防腐防虫化学处理。坐垫海棉采用PU成型50度海棉，软硬适中，回弹性能好，坐感舒适。

面料：采用优质牛皮面，皮质柔软，透气性好，纹理较细，光泽持久。内里采用阻燃麻绒面料，高密度定型棉及高密度海棉。

3、前排桌：1200*400*760mm

整体采用三聚氰胺板，环保型，板材厚15mm，桌面厚25mm。采用优质五金配件。

4、演讲台：700*500*1100mm

采用胡桃木纹色贴面；基材采用高密度纤维板，达E1级标准；经过耐酸碱、防虫、防腐、防翘变等处理；采用优质五金配件。

规格：座宽（扶手中对中）：570mm，座椅总高：1030mm，座高：450±5mm,座深度：450mm

5、软椅

座椅：

座椅座感舒适，符合人体工程学原理，安装、维修方便。采用高档柔性面料和高密度超软PU冷发泡定型海绵，座椅整体造型外观饱满，精致大方。

必须配置：

1、椅背带搁物网兜。2、带扶手改和写字板。3、面料：高级耐磨麻绒阻燃面料

椅背：海绵造型：采用高密度冷发泡PU定型海绵,具高回弹及超软特性；座绵密度高达49～53kg/m3,背绵密度高达49～53kg/m3；座椅弹性好，永不变形，座感舒适，设计符合人体工程学原理。包括：背靠、腰托贴合腰部曲线，倾斜角度使人坐时舒服，并且满足安全等要求。背内板：采用优质高密度硬木多层板经模具压注成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美。尺寸规格：厚度不低于7 mm背外板：采用优质高密度硬木多层板经模具压注成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美。尺寸规格：厚度不低于20 mm  座板特制的吸音孔能有效降噪，大大提升剧场内音质效果。

椅座：海绵造型：采用高密度冷发泡PU定型海绵,具高回弹及超软特性；座绵密度高达49～53kg/m3,背绵密度高达49～53kg/m3；座椅弹性好，永不变形，座感舒适，设计符合人体工程学原理。座框架：采用优质冷轧钢板（厚度为1.5mm）经模具冲压焊接组合成型。座外板：采用优质高密度硬木多层板经模具压注成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美。尺寸规格：厚度不低于为15 mm；

椅脚：采用优质铝合金材料，经模具压注成型，表面经防静电喷涂，抛光外理，宽为35mm,壁度为5mm。

扶手面、盖：优质ABS塑胶，表面处理彩转水印技术和优质压铸铝合金成形为一体组件扶手。

写字板：面板采用高密度中纤板，外冷压三聚氰胺板，四周PU封边,厚度不低于18mm。

面料：座椅面料采用高级耐磨麻绒阻燃面料，软硬适中、手感舒适、粘接牢固，使用长时间无皱褶，无断裂、不起球、不褪色、防静电处理、耐磨、吸声、抗污。并作阻燃处理，其阻燃性能按GB/T5455-97方法检验，各项性能指标均可达到GB-5022-95建筑内部装修设计防火规范中装饰织物燃烧性能B1级标准。

侧板：采用优质PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压铸成型，厚度不低于2mm，经喷胶粘面料而型。

座椅回复：座内采用扭簧与阻尼器(慢回位)装置，回位轻盈、准确，持久耐用，要求复位低噪音，噪声等级不大于20分贝。

并且加强型连接结构，在两背角码间装有加强横管（40X20XT1.2），座包后方装有防震胶垫，使座在受外力作用与背相碰撞时受力点不在海绵上，而更加耐用、牢固、更舒适。垫翻起:采用阻尼回弹设计。

附：平面布置图：

注：要求每一步台阶需要达到1100cm宽

四、服务期

中标商家自合同签订之日起45天内完成安装，每延迟一天采购单位按合同总金额的0.1%/天从总货款中扣除。

五、付款方式

项目服务完成验收后付合同金额的95%，剩余5%作为质保金，一年以后无质量问题无息退还。

六、联系方式

采购人：重庆第二外国语学校

联系人：程 先生

电  话：15909339771

地  址：重庆市南岸区南山街道重庆第二外国语学校

七、投递标书时间地点

报名之前请自行到采购单位现场勘查，无论勘查与否，在报名投标时均视为已进行现场勘查，各单位在2020年8月10日（星期一）上午10点--12点交重庆第二外国语学校后勤服务中心程行老师处。

八、其他

1.供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

3.本次招标的最终解释权归重庆第二外国语学校所有。

附件：明细报价表（各单位必须严格按照此格式报价）

明细报价表

| 序号 | 品名 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主席台桌 |  | 2 |  |  |
| 2 | 主席椅 |  | 6 |  |  |
| 3 | 前排桌 |  | 81 |  |  |
| 4 | 演讲台 |  | 1 |  |  |
| 5 | 软椅 |  | 162 |  |  |
| 6 | 税费 |  |  |  |  |
| 合计： |  |